## Slide 1: Elaborazione di dati LIDAR per l'estrazione automatica di edifici
Relatore:
Prof. Ing. Andrea Garzelli
Correlatore:
Dott. Marco Ghezzi
Laureando:
Fabiano Papini
Notes: 1

## Slide 2: All’inizio la Fotogrammetria
l'interpretazione e la misurazione di immagini fotografiche acquisite da punti di vista distinti prende il nome di fotogrammetria.
l'acquisizioni di immagini fotografiche da mezzi aerei, prende il nome di aerofotogrammetria.
Il LiDAR, acronimo light detection and ranging (rivelazione della luce e determinazione della distanza), è una tecnica di telerilevamento attivo per l'esecuzione di rilievi topografici di alta risoluzione
Airborne Lidar e uno strumento laser montato su piattaforma aerea e progettato per l'acquisizione di dati ad elevazione per superfici terrestri.

## Slide 3: Tecnologia LiDAR
LRF
(distanziometrolaser)
GPS (Global
Positioning System)
IRS (Inertial
Reference System)
Controllo di unità
LiDAR trasmette la luce laser tramite un obiettivo, parte di questa viene riflessa allo strumento il quale ne analizza le proprietà e i tempi di arrivo.

## Slide 4: Rilevamento
Il laser misura la posizione 3-D dei singoli punti in combinazione con la posizione e l'orientamento del sensore.
La relazione tra la posizione, l'atteggiamento dello scanner laser, l'angolo istantaneo dello specchio rendono possibile la conoscenza dell'esatta posizione del punto in esame
Pianificazione di volo
Esecuzione del rilievo
Elaborazione dei dati
Controllo di qualità
Creazione di prodotti finali
Collaudo di prodotti finali

## Slide 5: Parametri missione LiDAR
campo di vista (F.O.V.) field of view
spaziatura tra i punti e la relativa densità
l'angolo di scanning e l'altezza di volo determinano la spaziatura lungo la normale di volo
frequenza della pulsazione
(Pulse Rate)
impatto sull'altitudine massima di esercizio
l'altezza e la velocità di volo determinano la spaziatura delle scansioni lungo la direzione di volo

## Slide 6: LiDAR vs Fotogrammetria
I Contorni generati automaticamente dai dati LiDAR sono di norma frastagliati
Utilizzo sia del primo che dell’ultimo ritorno con la capacità di penetrazione del fogliame
Svantaggi LiDAR
Lidar è una tecnologia relativamente nuova.
Impulsi laser a infrarosso sono spesso ostacolati dall’acqua
Le proceduire standard di elaborazione dati non sono ancora state sviluppate per fornire dati ad alta precisione
Necessita solo di un singolo impulso laser per misurare l’altezza sul livello del mare
In grado di acquisire i dati di elevazione precisi al decimetro ad una data altitudine
Meno sensibile alle condizioni ambientali come le condizioni meteo
Vantaggi LiDAR
È Meno costoso per ampie zone

## Slide 7: Predisposizione DATA-SET
Descrizione Dati |  | 
X1 | First Return | x coordinate (Easting)
Y1 | First Return | y coordinate (Northing)
Z1 | First Return | z coordinate (Height)
I1 | First Return | Intensity of returned pulse
X2 | Last Return | x coordinate (Easting)
Y2 | Last Return | y coordinate (Northing)
Z2 | Last Return | z coordinate (Height)
I2 | Last Return | Intensity of returned pulse
X1 | Y1 | Z1 | I1 | X2 | Y2 | Z2 | I2
495246.77 | 5420160.79 | 251.33 | 192 | 495246.77 | 5420160.78 | 251.25 | 192
512334.91 | 5403400.93 | 323.23 | 11 | 512335.18 | 5403401.97 | 316.86 | 77

## Slide 8: Gestione DATA-SET
Conversione File
Bounding Box
Suddiovisione Quad-Tree

## Slide 9: Il software

## Slide 10: L’utilizzo del primo e ultimo ritorno

## Slide 11
All’estrazione dei Palazzi
Pre-Processamento dati
Dal dato “raw”
Lidar range data
Vista di tutti i punti del modello rispetto al modello fornito dal TIN con eventuali correzioni
Pre-processamento
Filtraggio Outliers in base alla disposizione 3D
Utilizzo primo e ultimo eco
Approssimazione mediante TIN del modello del terreno
Utilizzo ultimo eco
Utilizzo primo eco
Bare Earth DTM
Vegetazione ed elementi artificiali

## Slide 12: Diversificazione alberi edifici

## Slide 13: L’algoritmo per l’estrazione dei palazzi
Viene preso un punto
Vengono presi i punti più vicini
Viene interpolato un piano tra questi
Per ogni punto in esame si calcola la dev. standard
Punto in esame si classifica come building
Primo STEP
Approssimazione
Per ogni punto
Per ogni item
σ2<soglia

## Slide 14
I restanti punti
Approssimazione punti building
Secondo STEP
Compensazione
Viene preso un punto
Vengono presi i punti più vicini
Si calcola la distanza media
distanza<soglia
Il punto in esame (no-class) si classifica come building
PUNTI BUILDING
Per ogni punto
Per ogni item

## Slide 15: Il funzionamento

## Slide 16: Criticità
Edifici Attaccati
Edifici Complessi
Zone Industriali

## Slide 17: Le Prestazioni

## Slide 18: I risultati
Chart: Palazzi Classificati
Chart: Tempi di calcolo
 | 25 | 77

## Slide 19: Conclusioni e Sviluppi fututri
Vista la grande quantità di data-set analizzati i risultati ottenuti dal filtro proposto sono molto soddisfacenti
modellazione 3D degli edifici, ottenendo così la ricostruzione del modello solido dell'edificato urbano.

## Slide 20
F
I
N
E